КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

ТЮХТЕТСКИЙ  РАЙОН

ПОВАРЕНКИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19. 06. 2015г.                                        с. Поваренкино                                          №  21-143

О  внесении  изменений  и    дополнений

в   решение    № 15-104     от 02.12.2013 г.

«Об утверждении  схемы водоснабжения                                                                                                     на     территории               администрации                                                                                         Поваренкинского     сельсовета»

В целях приведения решения Поваренкинского  сельского Совета депутатов от 02.12.2013г. «Об утверждении  схемы водоснабжения на территории администрации Поваренкинского сельсовета»  в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.12.03 г. № 416-ФЗ                       « О водоснабжении и водоотведении»,  Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь  ст. 23 Устава Поваренкинского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края,  Поваренкинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в решение Поваренкинского сельского Совета депутатов № 15-104 от 02.12.2013г. «Об утверждении  схемы водоснабжения на территории администрации Поваренкинского сельсовета» (далее- Решение), следующие  изменения:

1.1.  Абзац третий раздела  «Общие положения» Приложения к  Решению   изложить в следующей редакции:    «Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования, требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782, Водного кодекса Российской Федерации».

  - Дополнить Приложение к Решению  разделами следующего содержания:

« -Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Анализ структуры системы водоснабжения

Система водоснабжения это комплекс сооружений, обеспечивающий водой потребителя в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства для забора воды из источника водоснабжения ее транспортировка, обработка и хранение.

Структура водоснабжения Поваренкинского сельского поселения представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами:

– централизованной системой холодного водоснабжения с. Поваренкино → распределительная сеть → потребитель.

Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

Перечень поселений без централизованного водоснабжения:

д. Черкасск, д.Рубино

Описание технологических зон водоснабжения

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения - это часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды.
     Исходя из определения технологической зоны водоснабжения на территории Администрации Поваренкинского сельсовета находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входит 1 населенный пункт: с.Поваренкино, сети водоснабжения которого эксплуатируются  Администрацией Поваренкинского сельсовета»

Характеристика существующих источников водоснабжения

Водоснабжение села  Поваренкинс осуществляется из водозаборной скважины: насос ЭЦВ 6 10-110. Общая протяженность водопроводной сети составляет 3220 метров, диаметр труб 40- 50 мм,  имеется водонапорная башня, с объемом бака  17 м.3. Водоразборных колонок всего – 3 ед. К половине жилых домов не подведён водопровод, в связи, с чем требуется увеличение мощности систем водоснабжения.

| Диаметруб, мм | Одиночное протяжение уличной сети, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | марка насоса | производ. Тыс.м³/сут. |
|  | ПЭ 100 | 2006, 2011 | 3220 | 0 | с.Поваренкино | V=17 | ЭЦВ 6 10-110. | 0,24 |

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Поваренкинского сельского поселения отсутствует.

Централизованные системы холодного водоснабжения Поваренкинского сельского   поселения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

– обеспечение водой личные подсобные хозяйства;

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Действующих станций очистки и подготовки воды  на территории Администрации Поваренкинского сельсовета нет. 
      При подаче воды населению необходимо обеспечение нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Администрации Поваренкинского сельсовета нет вечномерзлых грунтов. Трубопровод проложен ниже глубины промерзания почвы, на расстоянии 2,5-3,0 метра от поверхности земли.  Фактов замерзания водопроводной  сети не выявлено.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованные системы сетей водопровода и водоразборных колонок. Водоразборных колонок всего – 3 ед. К половине жилых домов не подведён водопровод, в связи, с чем требуется увеличение мощности систем водоснабжения. 
 Износ существующих водопроводных сетей по Поваренкинскому сельскому поселению составляет не более 10 %.
     Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. 
     Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 
        Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

« -  Направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

На период реализации схемы водоснабжения населенных пунктов Поваренкинского сельского поселения (до 2023 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

·  установка приборов учета и контроля воды;

·  строительство новых сетей водоснабжения;

Осуществление мероприятий схемы водоснабжения в Поваренкинском сельском поселении позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в поселении;

- обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое  состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения;

- обеспечить уменьшение протяжённости уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее   транспортировки до потребителей до 2023 года

Противопожарные запасы воды хранятся в пожарных резервуарах, расположенных на территории населенных пунктов. Забор воды из резервуаров производится автонасосами.»

« - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь   воды при ее производстве и транспортировке

а). Нормы проектирования. Расчетные расходы воды.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

160 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией;

50 л/сут. на одного человека в существующей застройке частными домами;

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Основным потребителем воды в Поваренкинском сельском поселении является население.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Увеличение водопотребления в Поваренкинском сельском поселении будет происходить благодаря подключению новых абонентов к централизованной системе водоснабжения, строительству новых объектов общественно-деловой застройки. Инженерное обеспечение Поваренкинского сельского поселения включает в себя:

1.Водоснабжение

2.Электроснабжение

Прогноз расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

К 2023 году процентное соотношение по потреблению воды между отдельными категориями потребителей не изменится

Структурный баланс подачи воды по группам абонентов, ед.

| № | Населенный пункт | Всего | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | Учреждения, предприятия | с/х и промышл. |
| 1 | с. Поваренкино | 92 | 90 | 2 | 0 |

Для обеспечения водоснабжением жителей с.Поваренкино  качественной водой в полном объеме с учетом предполагаемой перспективы развития населенного пункта проектом предлагается расширять водопроводную сеть и увеличивать кол-во пользователей (добавить протяженность водопроводной сети на 1000 м).

Сведения о фактическом и прогноз водопотребления населением

Поваренкинского поселения на питьевые и хозяйственно бытовые нужды.

| № | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2013, чел. | Водопотребление, м3/год, на 01.01.2013. | Прогноз водопотребления, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | Поваренкино | 324 | 5450 | 5722,5 | 5995 |

Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.
     Обеспеченность общедомовыми приборами учета на территории Администрации Поваренкинского сельсовета  отсутствует. 
    Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.»

« - Экологические аспекты мероприятий по строительству и  модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Вокруг каждой скважины устанавливается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го и 3-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-  загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-  применение удобрений и ядохимикатов.»

« - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

– показатели качества воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 |
| Общие показатели |
| 1 | Численность населения муниципального образования* | чел. |  |  | 344 | 344 | 324 | ≈ 330 | ≈ 330 |
| 2 | Протяженность сетей | км |  |  | 2,1 | 2,1 | 3,32 | 4,32 | 4,82 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед. /год |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Перебои в снабжении потребителей | час./год |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 19 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Количество замененного оборудования | ед. |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Индекс замены оборудования | % |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Общее количество установленного оборудования | ед. |  |  | - | - | - | - | - |
| 26 | Количество дней предоставления услуг за отчетный период | дн. |  |  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 28 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

## Жилищное строительство на период до 2023 года не планируется.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

- при условии: новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется местными водонагревателями.»

« - Мероприятия по строительству и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих водозаборных узлов (далее – ВЗУ).

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Поваренкинского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению.

| № п/п | Наименование мероприятий | Месторасположение мероприятий | Количественные показатели | Объём финан., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2018 г. | 2023 г. |  |
| 1 2 | Прокладка водопровода по ул. Юности Установка приборов учета и контроля воды; | с.Поваренкино |  |  | * |  | + | 180,0 |

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью глубинного насоса.

- Источниками водоснабжения Поваренкинского поселения являются скважина буровая.

- Вода соответствует  соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Водопроводные сети на территории поселения имеют удовлетворительное  состояние и не требуют замены трубопроводов.

## Анализ существующих проблем

1.  Установка приборов учета и контроля воды;

2. Строительство новых сетей водоснабжения;

3. Необходима установка очистных сооружений, для подачи питьевой воды.»

« - Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- строительно-монтажные работы;

-приобретение материалов и оборудования;

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013 -2023 годах составляет:

- всего	180 ,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	180,0 тыс. рублей;

Бесхозяйных сетей в Поваренкинском сельском поселении нет.»

- Опубликовать  настоящее решение в периодическом печатном издании «Поваренкинский Вестник» и на официальном сайте в сети «Интернет».

# Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельсовета,

Председатель Совета депутатов:                                                  В. М. Стельмах